Предлагаем Вашему вниманию описание мобильного здания на шасси, изготавливаемого нашим предприятием

1. ХАРАКТЕРИСТИКА МОБИЛЬНОГО ЗДАНИЯ:

| - крыша | Полукруглая из листа х/к толщиной 2 мм, обваривается сплошным швом |
| --- | --- |
| - каркас | швеллер №8- основание, силовые пояса |
| - внешняя отделка стен | Стеновые панели из металлического листа х/к толщиной 1,5мм усиленные вертикальными стойками из металлического уголка 45х45мм, соединение каркаса с панелями при помощи вытяжных заклепок с шагом 50мм в шахматном порядке |
| - утепление | Пенополистирол ПСБ-25 толщиной - 100мм с пароизоляцией: пол, стены и потолок; 70 мм – внутренние перегородки. |
| - проемы | Окна: ПВХ, 800х800, повортно-откидные, двухкамерный стеклопакет, с москитной сеткой. Внутренние двери: МДФ – филенчатая и двери-купе. Дверь наружная: металлическая, утепленная с накладным замком. |
| - полы | Металлический лист х/к толщиной 1,5мм, деревянная обрешетка 40х50, пенополистирол ПСБ-25 толщиной 100 мм., п/э пленка, доска – 100х40 мм., фанера – 15 мм, коммерческий линолеум на вспененной основе «Tarkett». |
| - потолки | ПВХ – панели |
| - внутренняя отделка стен | ЛДСП - плита, толщиной 16 мм |
| - электроснабжение | Проводка ведется проводом ВВГнг: 3х1,5мм – освещение, 3х2,5мм – розетки, с укладкой в пластиковый кабель-канал; электрощит ЩРН-П-12 навесной, 1 ряд на 12 модулей, производства ИЭК; УЗО, автоматы, двойные розетки, выключатели, светильники «Таблетки» 2х60 Вт |
| - отопление | Электрообогреватели масляного типа |
| - вентиляция | Естественная и с помощью канальных вытяжных вентиляторов |
| - наружное освещение | Влагозащищѐнный светильник ПСХ-60 |
| - шасси | Тракторное, 2-х осное, с 4-мя винтовыми опорами, с полной рамой из швеллера № 12, электропроводка со стоп-сигналами и указателями поворота, пневматическая система торможения. |
| - лестница | Комплект лестница-трап с перилами и площадкой – 1 компл. Ступени и площадка выполнены из просечно-вытяжного листа; на время транспортировки комплект лестниц убирается в металлический ящик, закрепленный на днище мобильного здания. |